# 1 Расчёт трубы ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Исходные данные:
%%% p:=16 p=16 %%gg МПа — расчётное давление;
%%% p_и:=1.5*p== p_и=1,5 cdot p=1,5 cdot 16=24 %%gg МПа — пробное давление;
%%% D:=28 D=28 %%gg мм — внешний диаметр трубы;
%%% s:=4 s=4 %%gg мм — толщина стенки трубы.
Механические свойства материала трубы:
%%% %sigma_в:=500 %sigma_в=500 %%gg МПа — временное сопротивление;
%%% %sigma_0.2:=210 %sigma_{0,2}=210 %%gg МПа – предел текучести.
Допускаемые напряжения материала для рабочего давления
%%% AUTOORDER %%% [%sigma]=min(%sigma_в/n_в, %sigma_0.2/n_0.2)=== [%sigma]=min({%sigma_в}over{n_в}; {%sigma_{0,2}}over{n_{0,2}})= min({500}over{2,4}; {210}over{1,5}) = min(208; 140) =140 %%gg МПа,
где	%%% n_в:=2.4 n_в = 2,4 %%gg - коэффициент запаса по пределу прочности;
%%% n_0.2:=1.5 n_{0,2} = 1,5 %%gg - коэффициент запаса по пределу текучести; %%% AUTOORDER_END
Допускаемое напряжение для проведения испытаний
%%% AUTOORDER %%% [%sigma_и]:=%sigma_0.2/n_и== [%sigma_и]={%sigma_{0,2}}over{n_и}={210}over{1,1}=191 %%gg МПа,
где	%%% n_и:=1.1 n_и = 1,1 %%gg - коэффициент запаса прочности для испытательного давления; %%% AUTOORDER_END
Допускаемое рабочее давление
%%% AUTOORDER %%% [p]=(2*(s-c)*%varphi*[%sigma])/(D-(s-c))== [p]={2 cdot (s-c) cdot %varphi cdot [%sigma]}over{D-(s-c)}={ 2 cdot (4-2,5) cdot 1 cdot 140 }over{28-(4-2,5)}=15,8 %%gg МПа,
где	%%% %varphi:=1 %varphi = 1 - коэффициент прочности сварного шва;
%%% c:=c_1+c_2== c=c_1+c_2=0,5+2=2,5 %%gg мм - суммарная прибавка к толщине стенки;
%%% c_1:=s*%delta== c_1=s cdot %delta=4 cdot 0,125=0,5 %%gg мм - минусовой допуск на толщину стенки;
%%% %delta:=0.125 %delta = 0,125 %%gg - относительный минусовой допуск на толщину стенки;
%%% c_2 c_2 = 2 %%gg мм - прибавка к толщине стенки на коррозию. %%% AUTOORDER_END
Условие прочности выполнено: %%% p= p = 16 %%gg МПа превышает %%% [p] [p] = 15,8 %%gg МПа на %%% =round((p/[p]-1)*100) 1 %%gg %.
Допускаемое испытательное давление для трубы
%%% AUTOORDER %%% [p_и]=(2*(s-c_1)*%varphi*[%sigma_и])/(D-(s-c_1)) [p_и]={2 cdot (s-c_1) cdot %varphi cdot [%sigma_и]}over{D-(s-c_1)}={2 cdot (4-0,5) cdot 1 cdot 191}over{28-(4-0,5)}=54,5 %%gg МПа,
где	%%% %varphi= %varphi = 1 %%gg - коэффициент прочности сварного шва;
%%% c_1= c_1 = 0,5 %%gg мм - минусовой допуск на толщину стенки; %%% AUTOORDER_END
Условие прочности выполнено: %%% p_и= p_и = 24 %%gg МПа {}<={} %%% [p_и]= [p_и] = 54,5 %%gg МПа.
# 2 Выводы
Труба 28x4 удовлетворяет условиям прочности в рабочих условиях и при испытаниях:
%%% p= p = 16 %%gg МПа превышает %%% [p]= [p] = 15,8 %%gg МПа на %%% =round((p/[p]-1)*100) 1 %%gg %;
%%% p_и= p_и = 24 %%gg МПа {}<={} %%% [p_и]= [p] = 54,5 %%gg МПа.