# 1 Расчёт трубы IMATH
Исходные данные:
%%ii @p@ EQDEF p=16 p=16 %%gg МПа — расчётное давление;
%%ii @p_и@ EQDEF p_и=1.5 cdot p p_и=1,5 cdot p %%gg %%ii TEXT =_ii_1.5_ii_ cdot _ii_VAL(p)_ii_=_ii_VAL(p_и)_ii_ =1,5 cdot 16=24 %%gg МПа — пробное давление;
%%ii @D@ EQDEF D=28 D=28 %%gg мм — внешний диаметр трубы;
%%ii @s@ EQDEF s=4 s=4 %%gg мм — толщина стенки трубы.
Механические свойства материала трубы:
%%ii @%sigma_в@ EQDEF %sigma_в=500 %sigma_в=500 %%gg МПа — временное сопротивление;
%%ii @%sigma_02@ EQDEF %sigma_{0.2}=210 %sigma_{0,2}=210 %%gg МПа – предел текучести.
Допускаемые напряжения материала для рабочего давления
%%ii @n_в@ EQDEF* n_в=2.4 %%gg %%ii @n_02@ EQDEF* n_{0.2}=1.5 %%gg %%ii @c_2@ EQDEF* c_2=2 %%gg %%ii @[%sigma`]@ EQDEF [%sigma]=min({%sigma_в}over{n_в}; {%sigma_{0.2}}over{n_{0.2}}) [%sigma]=min({%sigma_в}over{n_в}; {%sigma_{0,2}}over{n_{0,2}}) %%gg %%ii TEXT = min({_ii_VAL(%sigma_в)_ii_}over{_ii_VAL(n_в)_ii_}; {_ii_VAL(%sigma_{0.2})_ii_}over{_ii_VAL(n_{0.2})_ii_}) = min(_ii_VAL({%sigma_в}over{n_в})_ii_; _ii_VAL({%sigma_{0.2}}over{n_{0.2}})_ii_) = _ii_VAL(%sigma)_ii_ = min({500}over{2,4}; {210}over{1,5}) = min(208; 140) =" "140 %%gg МПа,
где	%%ii PRINTVAL n_в n_в = 2,4 %%gg - коэффициент запаса по пределу прочности;
%%ii PRINTVAL n_{0.2} n_{0,2} = 1,5 %%gg - коэффициент запаса по пределу текучести.
Допускаемое напряжение для проведения испытаний
%%ii @n_и@ EQDEF* n_и=1.1 %%gg %%ii @[%sigma_и]@ EQDEF [%sigma_и]={%sigma_{0.2}}over{n_и} [%sigma_и]={%sigma_{0,2}}over{n_и} %%gg %%ii TEXT ={_ii_VAL(%sigma_{0.2})_ii_}over{_ii_VAL(n_и)_ii_}=_ii_VAL(%sigma_и)_ii_ ={210}over{1,1}=191 %%gg МПа,
где	%%ii PRINTVAL {n_и} {n_и} = 1,1 %%gg - коэффициент запаса прочности для испытательного давления;
Допускаемое рабочее давление
%%ii @%fi@ EQDEF* %varphi=1 %%gg %%ii @%delta@ EQDEF* %delta=0.125 %%gg %%ii @c_1@ EQDEF* c_1=s cdot {%delta} %%gg %%ii @с@ EQDEF* c=c_1+c_2 %%gg %%ii @[p`]@ EQDEF [p_{ }]={ 2 cdot (s-c) cdot %varphi cdot [%sigma] }over{D-(s-c)} [p_{ }]={ 2 cdot (s-c) cdot %varphi cdot [%sigma] }over{D-(s-c)} %%gg %%ii TEXT ={ 2 cdot (_ii_VAL(s)_ii_-_ii_VAL(c)_ii_) cdot _ii_VAL(%varphi)_ii_ cdot _ii_VAL(%sigma)_ii_ }over{_ii_VAL(D)_ii_-(_ii_VAL(s)_ii_-_ii_VAL(c)_ii_)}=_ii_VAL(p_{ })_ii_ ={ 2 cdot (4-2,5) cdot 1 cdot 140 }over{28-(4-2,5)}=15,8 %%gg МПа,
где	%%ii PRINTVAL {%varphi} {%varphi} = 1 %%gg - коэффициент прочности сварного шва;
%%ii TEXT c=c_1+c_2=_ii_VAL(c_1)_ii_+_ii_VAL(c_2)_ii_=_ii_VAL(c)_ii_ c=c_1+c_2=0,5+2=2,5 %%gg мм - суммарная прибавка к толщине стенки;
%%ii TEXT c_1=s cdot %delta=_ii_VAL(s)_ii_ cdot _ii_VAL(%delta)_ii_=_ii_VAL(c_1)_ii_ c_1=s cdot %delta=4 cdot 0,125=0,5 %%gg мм - минусовой допуск на толщину стенки;
%%ii PRINTVAL {%delta} {%delta} = 0,125 %%gg - относительный минусовой допуск на толщину стенки;
%%ii PRINTVAL {c_2} {c_2} = 2 %%gg мм - прибавка к толщине стенки на коррозию.
Условие прочности выполнено: %%ii PRINTVAL {p} {p} = 16 %%gg МПа превышает %%ii PRINTVAL {[p_{ }]} {[p_{ }]} = 15,8 %%gg МПа на %%ii TEXT _ii_VAL(round((p/p_{ }-1)*100;0))_ii_ 1 %%gg %.
Допускаемое испытательное давление для трубы
%%ii @[p_{`и}]@ EQDEF [p_{`и}]={2 cdot (s-c_1) cdot %varphi cdot [%sigma_и]}over{D-(s-c_1)} [p_{`и}]={2 cdot (s-c_1) cdot %varphi cdot [%sigma_и]}over{D-(s-c_1)} %%gg %%ii TEXT = { 2 cdot ( = { 2 cdot ( %%gg %%ii {autoformat=true} EXDEF VAL(s) 4 %%gg %%ii TEXT - - %%gg %%ii {autoformat=true} EXDEF VAL(c_1) 0,5 %%gg %%ii TEXT ) cdot ) cdot %%gg %%ii {autoformat=true} EXDEF VAL(%varphi) 1 %%gg %%ii TEXT · · %%gg %%ii {autoformat=true} EXDEF VAL(%sigma_и) 191 %%gg %%ii TEXT }over{ }over{ %%gg %%ii {autoformat=true} EXDEF VAL(D) 28 %%gg %%ii TEXT -( -( %%gg %%ii {autoformat=true} EXDEF VAL(s) 4 %%gg %%ii TEXT - - %%gg %%ii {autoformat=true} EXDEF VAL(c_1) 0,5 %%gg %%ii TEXT )}= )}= %%gg %%ii {autoformat=true} EXDEF VAL(p_{`и}) 54,5 %%gg МПа,
где	%%ii PRINTVAL {%varphi} {%varphi} = 1 %%gg - коэффициент прочности сварного шва;
%%ii PRINTVAL c_1 c_1 = 0,5 %%gg мм - минусовой допуск на толщину стенки;
Условие прочности выполнено: %%ii PRINTVAL {p_и} {p_и} = 24 %%gg МПа < %%ii PRINTVAL {[p_{`и}]} {[p_{`и}]} = 54,5 %%gg МПа.
# 2 Выводы
Труба 28x4 удовлетворяет условиям прочности в рабочих условиях и при испытаниях:
%%ii PRINTVAL {p} {p} = 16 %%gg МПа превышает %%ii PRINTVAL {[p_{ }]} {[p_{ }]} = 15,8 %%gg МПа на %%ii TEXT _ii_VAL(round((p/p_{ }-1)*100;0))_ii_ 1 %%gg %;
%%ii PRINTVAL {p_и} {p_и} = 24 %%gg МПа > %%ii PRINTVAL {[p_{`и}]} {[p_{`и}]} = 54,5 %%gg МПа.